## Slide 1
모델 설계
K-JAMDS C2 구조 비교 시뮬레이션 — 모델 설계 개요
As-Is 분절형 ↔ To-Be 통합형 C2의 연결 구조·노드 간 교신·실험 설계
Notes: 한국형 합동방공체계 C2 구조의 As-Is/To-Be를 이산사건 시뮬레이션으로 비교한 모델의 설계 브리핑. 결과가 아니라 모델 자체의 구조·교신·가정을 설명한다.

## Slide 2
시나리오 및 IADS
무기 배치는 고정하고, C2 구조(분절, 통합)에 따른 결과 비교
SC1
교전 중복·책임 공백
수도군단 AOC·공군·수방사 책임구역 경계 부근 침투 — 음성 협조 의존 구간의 중복교전·책임공백 재현
SC2
소형 무인기 동시 침투
무인기 동시 남파 — 저고도·저속·저RCS 반복 소실, 이군종 센서 융합 부재
SC3
복합 동시 공격 (주 분석)
전투기·무인기·TBM·방사포 동시 — 처리용량 임계(ρ≥0.9) 초과 구간에서 개선폭 정량화
IADS
표?
Notes: 연구 질문은 무기체계가 아니라 C2 구조 변수 하나만 바꿨을 때의 방공 성과 변화. 3대 시나리오와 모델 경계(ADR-060, 미군 미배치)를 명확히 한다.

## Slide 3
모의 파이프라인 구조
1
책임 C2 결정
위협 유형·구역별 책임 노드 배정
2
항적 상관·식별
센서 보고 융합, 피아 식별
3
사수선정 (WTA)
무기-표적 할당
4
승인·협조
교전 승인 절차 — As-Is에서 사람 매개 채널이 개입하는 단계
5
발사대 단위 교전
교전창 계산, 요격탄 소모
6
BDA
전과 평가, 재교전 판단
평가 지표 1 시간
평가 지표 2 위협항적별 로그 상세 비교(캡처)
Notes: DES 엔진이 실행하는 native IADS 파이프라인 6단계. 모든 신규 거동은 기능 플래그로 토글되어 감사 추적이 남고, ablation 실험의 기반이 된다.

## Slide 4
As-Is C2 연결 구조
분절형 — 군종별 수직 계선, 육·공 간 사람 매개 협조 · 노드 64 · 링크 118
핵심: 육·공 계선 사이의 유일한 연결이 사람 매개 4채널(굵은 주황·빨강·진홍) — 총 8가닥 (4종 × 방공C2A 2개소). 방공C2A 사이의 kvmf-relay 30초 ×2(보라)는 양 모드 공통.
Notes: As-Is 분절형 결선도. 군종별 수직 계선(공군-MCRC/KAMDOC, 육군-방공C2A, 해군-KNTDS)이 따로 서고, 육·공 사이는 사람이 매개하는 4채널(문자 45초·음성 20초·VTC 135초)로만 연결된다. 방공C2A 두 인스턴스 사이에는 육군 계통 상급 경유 계선(kvmf-relay 30초 ×2, ADR-081)이 있다 — 2022.12.26 사건의 공식 지적이 1군단↔수방사 항적 공유 지연인데 모델에 그 계선이 한 가닥도 없어 MCRC를 문자로 90초 왕복해야 했기 때문에 추가했다. 단 30초는 링크 지연이 아니라 체계 전체 작전 반응시간을 옮겨 쓴 값이고, 중간 상급 노드 없이 왕복을 한 간선으로 축약했으며, 임무 지표를 유의하게 움직이지 않는다(30 seed 자기쌍체 8개 지표 전부 CI가 0 포함, Δ격추 −0.57 [−2.57,+1.44]) — 국지방공 교전반경(비호 7km)이 두 권역 거리 20.4km보다 작기 때문. 채택 근거는 수치 개선이 아니라 구조 정합이다. 해상 계열은 모델 범위 외라 회색.

## Slide 5
To-Be C2 연결 구조
통합형 — 합동방공 C2 조율층 신설 · 노드 65 (+IAOC) · 링크 223
핵심: 사람 매개 4채널 전량 삭제(8→0가닥). 기존 군종별 보고선은 그대로 유지 — 병렬 배포이지 대체가 아님. kvmf-relay 2가닥은 존재하나 조율층 경로에 밀려 미선택.
Notes: To-Be 통합형. 합동방공C2 조율층(IAOC)이 버스로 들어와 전 노드가 ifcn 1초로 연결된다. 육·공 사람 매개 4채널은 전부 삭제. 기존 군종별 보고선은 유지되는 병렬 배포. 방공C2A 사이의 kvmf-relay 30초 ×2는 As-Is와 동일하게 존재하지만, To-Be에서는 조율층 2초 경로가 이겨 실제로 선택되지 않는다.

## Slide 6
노드 구성과 대기행렬 파라미터
각 C2 노드 = 서버 c · 유한 대기실 K의 대기행렬. As-Is 64노드 / To-Be 65노드(+IAOC).
계층
노드
수
서버 c
처리시간
대기실 K
L0
IAOC 통합공중작전통제소 (To-Be 전용)
1
20
2.5초
40
L1
KAMDOC 탄도탄 작전통제소
1
3
37.5초
30
L1
MCRC 중앙방공통제소
1
8
37.5초
80
L1
방공C2A/AOC (1군단·수방사)
2
8
3.5초
16
L2
ICC 정보통합센터 (W1~4·C1~3·E1~3·MDU)
11
5
9초
25
L3
ECS 교전통제소
15
8
3.5초
16
L4
센서 19 · 요격 포대 15 (천마 5 · 천궁-II 6 · 비호 2 · PAC-3 1 · L-SAM 1)
34
—
—
—
(정의 입력) 수: 서버 c: 처리시간: 대기실 K
Notes: 노드별 대기행렬 파라미터. 각 C2 노드는 서버 c개·유한 대기실 K의 대기행렬로 모델링되며 처리시간이 서비스 시간이다. As-Is 64노드, To-Be는 IAOC 1개가 추가된 65노드.

## Slide 7
센서 구성과 보고 주기
19대 6종. 센서→C2 보고주기 차등이 항적 갱신 속도를 결정한다 (IADS_codex 정본, ADR-057).
센서
대수
탐지거리
보고주기 (비례 막대)
Green Pine Block-B (GPR)
1
900 km
16초
FPS-117 (ACR_E · ACR_W)
2
470 km
8초
TPS-880K 국지방공레이더
8
40 km
4초
천궁-II MFR
6
100 km
1초
Patriot 레이더 (MFR_MDU_M)
1
180 km
1초
L-SAM MFR (MFR_MDU_L)
1
310 km
1초
국지방공레이더(TPS-880K)의 MCRC 직접 보고는 As-Is에서 제거(ADR-080) — 방공C2A로만 보고. To-Be 측은 유지.
Notes: 센서 19대 6종. 보고주기 차등(16/8/4/1초)이 링크 의미론의 핵심 — 센서→C2 report-cycle이 항적 갱신 주기를 결정한다.

## Slide 8
As-Is -> To-Be
삭제 — 8가닥
육·공 사람 매개 4채널 전량 (chat ×4 · voice ×2 · VTC ×2). 방공C2A→IAOC status ×2가 VTC 135초의 기능을 대체.
표기 변경 — 값 동일
C2↔C2 coord: datalink 1s → ifcn 1s (킬웹 IFCN, 전 링크 1초). ICC⇄KAMDOC 22 · ICC⇄MCRC 22 · ECS⇄ICC 24 · ECS⇄방공C2A 6.
추가 — 조율층 결선
전 센서 → IAOC 직결 ×19 (주기 유지, 기존 보고선 병행) · C2 30개 노드 ⇄ IAOC report ×30 + coord ×60 + status ×2, 전부 ifcn 1s.
양 모드 공통 신설 — 2가닥
방공C2A ⇄ 방공C2A kvmf-relay 30초 ×2 (ADR-081). As-Is·To-Be 양쪽에 존재하며, To-Be에서는 조율층 2초 경로가 이겨 선택되지 않는다 — 차분에는 나타나지 않는다.
노드
64 → 65
사람 매개 링크
8 → 0
최저속 링크
135s → 16s
유한 용량 채널
1 → 0
양 모드 공통 신설
0 → 2
Notes: As-Is 118링크에서 To-Be 223링크로의 전환 내역. 삭제는 육·공 4채널 8가닥뿐이고, 나머지는 전부 추가(센서 직결 19, C2-조율층 report/coord/status). C2간 coord는 datalink에서 ifcn으로 표기만 바뀐다. kvmf-relay 2가닥은 ADR-081로 양 모드 공통 신설이라 차분에 들어오지 않는다 — 임무 지표를 유의하게 움직이지 않으며 채택 근거는 구조 정합이다.

## Slide 9
실험 설계
주 분석: SC3 복합 동시 공격 · 30분 · 양 모드 비교.
공통 난수 (CRN)
As-Is와 To-Be에 동일 seed의 동일 위협 스트림을 투입 — 구조 차이 외 변동 요인 제거, 대응표본 비교.
Monte Carlo 30회 반복
반복 간 독립 seed로 신뢰구간 산출 — 수렴·유의성 검정, 단일 실행의 우연 배제.
기능 플래그 ablation
To-Be 신규 거동을 플래그 단위로 하나씩 끄고 재측정 — 개선 효과의 귀속(attribution) 확인.
가정값 민감도 스윕
등급 C 가정값(음성 20초·문자 45초·VTC 135초)을 상하로 변주 — 결론이 구조 효과인지 수치 선택의 산물인지 분리.
Notes: 비교의 공정성을 담보하는 네 장치: CRN 공통 난수, 30회 반복 MC, 기능 플래그 ablation, 가정값 민감도 스윕. SC3 기준 30분 시나리오.

## Slide 10
모델 가정과 한계
①
육·공 협조 채널의 20·45·135초는 정책연구용 가정값(신뢰도 등급 C) — 구조는 2022.12.26 사건의 공식 교훈에 근거하나 개별 수치의 출처 문헌은 없으며, 민감도 스윕으로 보강.
②
지상배치 방공 C2 한정 — 요격기·해상 자산(KNTDS·함정)·상위 작전사 계선은 범위 외(ADR-060), 결선도에는 개념 표시만.
③
기본 배치에 주한미군 자산 미포함 — 타국 부대에 대한 지휘 권한이 없어 의도적으로 제외(ADR-036, 독립 축).
④
국지방공레이더의 MCRC 직접 보고는 As-Is에서 제거(ADR-080) — To-Be 측은 유지. 링크 의미론은 IADS_codex 정본(ADR-057)을 따름.
⑤
방공C2A 사이 상급 경유 계선(kvmf-relay 30초, ADR-081)은 링크 지연이 아니라 체계 전체의 작전 반응시간을 옮겨 쓴 값이며, 중간 상급 노드 없이 왕복을 한 간선으로 축약했다. 임무 지표를 유의하게 움직이지 않는다 — 채택 근거는 구조 정합이다. 육↔공 세 채널의 지연 분포는 ADR-082로 전부 정규분포가 됐고, 세 값 모두 등급 C를 유지한다.
본 자료의 모든 수치·좌표·확률은 공개자료 기반의 정책연구용 개념값이며 실제 작전자료가 아닙니다. 좌표는 도시·권역 수준 개념좌표입니다.
Notes: 모델의 가정과 한계를 명시하고 마무리. 신뢰도 등급 C 가정값(20·45·135초), 범위 제한 ADR, 미군 미배치 사유, ADR-081 kvmf 계선의 축약 가정과 ADR-082 정규분포 통일.

## Slide 11
As-Is 육·공 협조 채널 상세
전부 사람이 매개 — 음성 절차 지연으로 모델링 (전송로 성능이 아님, ADR-058).
chat 문자 — 45초
MCRC → 방공C2A ×2 (공중항적 하달, report) / 방공C2A → MCRC ×2 (국지항적 상행, report)
지연 분포: Normal(45, σ7.5)초 — ADR-082 (종전 Tri(20,45,120), 평균 61.7→45초)
voice 음성 — 20초
방공C2A → MCRC ×2 (교전 승인 협조, coord)
지연 분포: Normal(20, σ=5)초
voice/VTC 화상 — 135초
방공C2A → MCRC ×2 (교전현황 공유, status) · 지연 분포: Normal(135, σ22.5)초 — ADR-082 (종전 Tri(90,180,270), 대표값 180→135초)
유일한 유한 용량 채널 — 서버 1 · 수용 4건 · 신선도 300초 → 초과분 드롭 발생
합계: 4종 × 방공C2A 2개소 = 8가닥
20·45·135초는 정책연구용 가정값(신뢰도 등급 C). 구조(사람 매개)는 2022.12.26 사건의 공식 교훈에 근거하나, 개별 수치의 출처 문헌은 없음 → 민감도 분석으로 보강. ADR-082의 분포 통일은 임무 지표를 유의하게 움직이지 않았고(12 seed, 7개 지표 CI 전부 0 포함) 교전현황 전달률만 10.3%→13.3%로 변했다.
Notes: As-Is 육·공 협조 채널의 분포 가정. ADR-082로 세 채널 전부 정규분포로 통일됐다 — chat Normal(45,σ7.5), voice Normal(20,σ5), VTC Normal(135,σ22.5). 형태 정리가 아니라 실질 변경임을 밝혀야 한다: VTC 대표값 180→135초(−25%), chat은 최빈값은 45로 같지만 평균이 61.7→45초(−27%). 다만 12 seed 자기쌍체에서 7개 지표 전부 CI가 0 포함(Δ격추 +0.83 [−3.09,+4.75])이고 뚜렷한 변화는 교전현황 전달률 10.3%→13.3% 하나뿐이다. VTC 135안은 대표값 유지안 Normal(180,σ45)와 통계적으로 구분되지 않아 사전 등록 규칙에 따라 택했다. VTC는 유일한 유한 용량 채널(서버1·수용4·신선도 300초)로 드롭이 발생한다. 세 값 모두 신뢰도 등급 C.

## Slide 12
링크 유형 범례와 파라미터
report-cycle — 레이더 보고 주기
실선 · 주기 라벨 병기 (16 / 8 / 4 / 1초)
datalink / ifcn — 기계 간 1초
실선 · C2↔C2 및 To-Be 조율층 전 링크
internal — 포대 내부 발사명령 1초
굵은 실선 · ECS → 발사대 ×15
kvmf-relay — 상급 경유(육군 계통), 30초
파선·중간 굵기 · 방공C2A ⇄ 방공C2A ×2 · 양 모드 공통
chat — 사람이 타자, 45초
긴 파선·굵게 · Normal(45, σ7.5) · As-Is 전용
voice — 사람이 통화, 20초
파선·굵게 · Normal(20,5) · As-Is 전용
voice/VTC — 화상회의, 135초
이중선·굵게 · Normal(135, σ22.5) · 1채널·4건 · As-Is 전용
사람이 매개하는 3종은 As-Is에만 존재 — 굵은 선 8가닥의 유무가 두 구조의 유일한 차이.
Notes: 두 결선도에서 사용한 선 표기 규칙. 사람이 매개하는 3종은 굵게 — As-Is에만 존재한다는 것이 다이어그램의 핵심 메시지.