## Slide 1
K-JAMDS 지휘통제 효과척도 분석 — 발표 정리본
현 체계(As-Is) 대 Kill-web(To-Be)
분절형 대 통합형 — 결심 과정 · 위협별 경로와 노드 수 · 시간 · 부하 · 결론 · 한계
178 → 192
격추 수(228개 중) · As-Is → To-Be
222 → 215초
교전 시작까지 평균
58 → 20초
탄도탄 접수→결심
6~9 → 4~6
소형 무인기 거친 노드 수
조건: SC3 복합 동시 포화 · 한반도 본 배치(지휘소 96 · 포대 84) · 위협 228개(탄도탄 53 · 방사포 90 · 순항 16 · 전투기 16 · 소형 무인기 53) · 생성 1800초 / 관측 3600초 · seed 29(재현성 30·31) · 표준 절차(대기 지시는 준비만 · 발사는 지휘소 명령 · 예외는 자위권 발사) · 탄도·공중 위협 모두 발사·이륙 원점에서 생성 · 결과서 6판(2026-10-04) 기준 · 모든 수치는 공개자료 기반 정책연구용 개념값

## Slide 2
1. 결심 과정 정리 — 지휘소가 명령하고, 포대가 쏘고, 결과를 보고한다
5단계는 두 체계에 같다. 차이는 각 단계 사이의 매체(음성 ↔ 데이터링크)와 거치는 중계(방공여단 통제소 · 군단 방공 이중 왕복)에 들어간다
K-JAMDS 효과척도 분석 결과서 6판(2026-10-04) · SC3 복합 동시 포화 · 한반도 본 배치(지휘소 96 · 포대 84) · 위협 228개 · seed 29 · 모든 수치는 공개자료 기반 정책연구용 개념값
①
탐지·인지
탐지 레이더(그린파인·FPS-117·TPS-880K)가 책임 지휘소에 보고. 감시 등급 항적만 — 이것만으로는 발사 불가
②
대기 지시(준비)
탄도탄·방사포에 한해 요격 창이 있는 상층 포대 전부에 「준비하라」. 표적 정보만 주는 준비 지시 — 발사 권한 아님
③
사수 지정(결심)
항적 접수 직후 포대마다 「지금/언제 쏠 수 있나」 예측(4초 주기 상태 보고 + 계선 지연). 미군과 협조(As-Is 음성 20초 · To-Be 데이터링크 1초) → 「준비되면 쏘라」 명령
④
사격통제 · 발사 · 보고
포대 레이더 탐지→추적→사격통제 등급, 요격점이 사거리·고도 안에 들면 발사. 결과 보고(BDA) — 빗나가면 지휘소가 재지정
⑤
수행 불가 · 재지정
예측 준비 시각 + 30초가 지나도 못 쏘면 포대가 CANTCO 회신, 지휘소가 1초 뒤 다른 사수 지정(seed 29 · As-Is 70건 · To-Be 37건)
예외 — 자위권 발사 ③ 사수 지정을 받지 못한 포대가 발사 마감이 닥친 위협에 「내가 맞을 것 같다」고 자체 판단해 쏜다(명령 없음). seed 29에서 자위권 결심 As-Is 10건 · To-Be 11건 중 실제 발사 1·2건, 나머지는 발사 직전 재검증에서 발사 불가. 화면에서는 붉은 점선 고리 + 「자위권 ③」 표식.
5판에서 바뀐 것 4판까지는 ②의 대기 지시가 발사 권한을 겸해 포대가 조건이 갖춰지면 명령 없이 쏘는 「긴급발사」가 방사포의 5분의 4였다. 표준 절차(C2 명령 → 포대 요격 → 결과 보고)로 고치자 명령 경로의 차이가 그대로 드러나, 비슷하던 격추 수(211 대 205)가 176 대 194로 갈라졌다. 6판은 공중 위협의 생성 기준까지 탄도와 같게(발사·이륙 원점) 맞춘 조건이며 178 대 192다.

## Slide 3
2. 위협별 거치는 노드 (1/2) — 탄도탄 · 방사포
화살표 하나가 노드 하나를 건넌다 · ⇄ 협조는 제안과 회신의 왕복 · 건수는 seed 29에서 발사에 이른 항적 수
K-JAMDS 효과척도 분석 결과서 6판(2026-10-04) · SC3 복합 동시 포화 · 한반도 본 배치(지휘소 96 · 포대 84) · 위협 228개 · seed 29 · 모든 수치는 공개자료 기반 정책연구용 개념값
위협 · 경우 | As-Is (분절형) | To-Be (Kill-web 통합형)
탄도탄 ① THAAD가 쏘는 경우(가장 흔함 · 22·29건) | AN/TPY-2 → THAAD 사격통제소 → THAAD 지휘소 ⇄ 음성 협조 탄도탄작전통제소 → THAAD 사격통제소 → THAAD 성주 | AN/TPY-2 → THAAD 사격통제소 → THAAD 지휘소 ⇄ 데이터링크 협조 통합공중작전통제소 → THAAD 사격통제소 → THAAD 성주
탄도탄 ② 협조 결과 한국군이 쏘는 경우 | … THAAD 지휘소 →(음성 제안) 탄도탄작전통제소 「내 자산이 최적」 → 방공여단 통제소 → L-SAM·PAC-3 사격통제소 → 발사 | … THAAD 지휘소 →(데이터링크) 통합공중작전통제소 → L-SAM·PAC-3 사격통제소 → 발사
탄도탄 ③ 그린파인이 먼저 본 경우 | 그린파인 → 탄도탄작전통제소 ⇄ 음성 협조 THAAD 지휘소 → THAAD 사격통제소 → THAAD | 그린파인 → 통합공중작전통제소 ⇄ 데이터링크 협조 THAAD 지휘소 → THAAD 사격통제소 → THAAD
방사포 ① 협조 없이 바로 명령(가장 흔함 · 35·35건) | 그린파인 → 탄도탄작전통제소 → 방공여단 통제소 → L-SAM 사격통제소 → L-SAM 중북 | 그린파인 → 통합공중작전통제소 → L-SAM 사격통제소 → L-SAM 중북
방사포 ② Patriot 지휘소와 협조(23·29건) | 그린파인 → 탄도탄작전통제소 ⇄ 음성 협조 Patriot 지휘소 → 방공여단 통제소 → L-SAM 사격통제소 → L-SAM | 그린파인 → 통합공중작전통제소 ⇄ 데이터링크 협조 Patriot 지휘소 → L-SAM 사격통제소 → L-SAM
방사포 ③ 미군 축 자체 처리 · 자위권 발사 | Patriot 레이더 → Patriot 사격통제소 → Patriot 지휘소 → Patriot 사격통제소 → 발사 · 자위권 1건(대기 지시 → 사격통제소 … 포대 자체 판단) | 같음 · 자위권 2건
분석 코멘트
탄도탄: 두 체계 모두 THAAD 지휘소 ⇄ 결심 지휘소의 협조 왕복이 남아 노드 수가 같고 매체만 바뀐다(음성 평균 20초 → 데이터링크 1초). 한국군 포대가 쏠 때만 As-Is의 방공여단 통제소 한 칸(인가 9초)이 더 낀다.
방사포: 전부 지휘소 명령으로 쏘므로(자위권 1·2건 제외) As-Is 방공여단 중계 한 칸이 모든 경우에 들어가고, Patriot 협조가 붙은 항적(23·29건)에서는 음성 21초 왕복까지 더해진다 — 방사포 격추 51 대 64의 차이가 여기서 난다.

## Slide 4
2. 위협별 거치는 노드 (2/2) — 순항미사일 · 전투기 · 소형 무인기
As-Is의 음성·채팅 구간은 모두 중앙방공통제소 주변에 있다 · To-Be에는 음성이 없다
K-JAMDS 효과척도 분석 결과서 6판(2026-10-04) · SC3 복합 동시 포화 · 한반도 본 배치(지휘소 96 · 포대 84) · 위협 228개 · seed 29 · 모든 수치는 공개자료 기반 정책연구용 개념값
위협 · 경우 | As-Is (분절형) | To-Be (Kill-web 통합형)
순항미사일 ① 미군 Patriot 케이시가 쏘는 경우(가장 흔함 · 8·14건) | Patriot 레이더 → Patriot 사격통제소 → Patriot 지휘소 ⇄ 음성 협조 중앙방공통제소 → Patriot 사격통제소 → 발사 [7칸] · FPS-117이 먼저 보면 중앙방공통제소 →(음성) Patriot 지휘소 → … [5칸] | Patriot 레이더 → Patriot 사격통제소 → Patriot 지휘소 ⇄ 데이터링크 협조 통합공중작전통제소 → Patriot 사격통제소 → 발사 [7칸] · FPS-117이 먼저 보면 통합공중작전통제소 → Patriot 지휘소 → … [5칸]
순항미사일 ② 한국군 천궁-II · 천마가 쏘는 경우 | Patriot 지휘소 →(음성 제안) 중앙방공통제소 → 방공여단 통제소 → 천궁-II 연천·충주 사격통제소 → 발사 (7건) | FPS-117 → 통합공중작전통제소 → 군단 방공 지휘소 → 천마 사격통제소 → 천마 (2건)
전투기 ① L-SAM 레이더가 본 경우(10·12건) | L-SAM 레이더 → L-SAM 사격통제소 → 방공여단 → 중앙방공통제소 ⇄ 음성 Patriot 지휘소 → 방공여단 → 천궁-II·L-SAM 사격통제소 → 발사 [9칸] | L-SAM 레이더 → 통합공중작전통제소 ⇄ 데이터링크 Patriot 지휘소 → 통합공중작전통제소 → L-SAM·천궁-II 사격통제소 → 발사 [6칸]
전투기 ② Patriot 레이더가 본 경우(6·4건) | Patriot 레이더 → Patriot 사격통제소 → Patriot 지휘소 →(음성) 중앙방공통제소 → 방공여단 통제소 → L-SAM 사격통제소 → 발사 [7칸] | Patriot 레이더 → Patriot 사격통제소 → Patriot 지휘소 ⇄ 데이터링크 통합공중작전통제소 → Patriot 사격통제소 → 발사 [7칸]
소형 무인기 ① 천궁-II 레이더가 본 경우(34·26건) | 천궁-II 백령·김포 레이더 → 사격통제소 → 방공여단 → 중앙방공통제소 →(채팅) 군단 방공 →(음성 요청) 중앙방공통제소 →(음성 승인) 군단 방공 → 천마 사격통제소 → 천마 [9칸] | 천궁-II 레이더 → 통합공중작전통제소 → 군단 방공 지휘소 → 천마 사격통제소 → 천마 [5칸]
소형 무인기 ② TPS-880K가 본 경우(11·24건) | TPS-880K → 군단 방공 →(음성 요청) 중앙방공통제소 →(음성 승인) 군단 방공 → 천마 사격통제소 → 천마 [6칸] | TPS-880K → 군단 방공 지휘소 → 천마·비호 사격통제소 → 발사 [4칸]
분석 코멘트
순항미사일은 발사 원점부터 생성되는 6판에서 두 체계 모두 Patriot 케이시가 쏜다(발사 직후 Patriot 레이더·FPS-117이 잡고, 결심 지휘소가 요격 창이 먼저 열리는 포대를 고름). 노드 수는 같고(5~7) 매체만 음성 → 데이터링크. 5판의 「천마 직접 교전」은 2건으로 줄었다.
전투기·소형 무인기는 방공여단 중계와 중앙방공통제소 ⇄ 군단 방공의 채팅·음성 왕복이 빠져 9 → 6 · 9 → 5. TPS-880K가 먼저 보는 경우 As-Is도 승인 왕복만 남아 6칸이다.

## Slide 5
3. 위협별 거치는 노드 수 — 범위(n~n)와 분포
같은 위협이라도 항적마다 다르므로 중앙값이 아니라 범위와 분포로 읽는다 · 굵은 숫자가 가장 흔한 경우 · 건수는 발사에 이른 항적
K-JAMDS 효과척도 분석 결과서 6판(2026-10-04) · SC3 복합 동시 포화 · 한반도 본 배치(지휘소 96 · 포대 84) · 위협 228개 · seed 29 · 모든 수치는 공개자료 기반 정책연구용 개념값
위협 | As-Is 노드 수 | As-Is 분포(노드: 건수) | To-Be 노드 수 | To-Be 분포(노드: 건수) | 줄어드는 자리
탄도탄 | 5~9 | 5: 6 · 7: 39 · 9: 8 | 6~9 | 6: 12 · 7: 30 · 8: 8 · 9: 3 | 한국군 포대가 쏠 때의 방공여단 중계(−1) · THAAD가 쏘면 7로 같음
방사포 | 5~7 | 5: 35 · 7: 23 | 4~7 | 4: 35 · 5: 3 · 6: 29 · 7: 1 | 방공여단 중계(−1) · Patriot 협조(+2)는 두 체계에 다 있음
순항미사일 | 5~7 | 5: 4 · 7: 12 | 5~7 | 5: 5 · 7: 11 | 같음 — 두 체계 모두 Patriot이 쏘고 협조 왕복이 남음(매체만 바뀜)
전투기 | 7~9 | 7: 6 · 9: 10 | 6~7 | 6: 12 · 7: 4 | 방공여단 중계와 되돌아오는 길(−2~−3) · Patriot이 쏘면 7로 같음
소형 무인기 | 6~9 | 6: 11 · 7: 7 · 9: 34 | 4~6 | 4: 24 · 5: 26 · 6: 3 | 중앙방공통제소 ⇄ 군단 방공 채팅·음성 이중 왕복(−4) · 방공여단(−1)
분석 코멘트 — 같은 위협인데 왜 항적마다 노드 수가 다른가(실행 기록에서 확인된 다섯 원인)
어느 레이더가 먼저 보았는가(±1~2): 그린파인이면 「레이더 → 결심 지휘소」 2칸, AN/TPY-2이면 「AN/TPY-2 → THAAD 사격통제소 → THAAD 지휘소」 3칸 뒤에 협조 시작. 소형 무인기도 TPS-880K(4·6) 대 천궁-II 레이더(5·9), 순항도 FPS-117(5) 대 Patriot 레이더(7).
한미 협조 왕복이 몇 번 붙었는가(+2씩): 양보 뒤 재제안·빗나간 뒤 재협조가 붙으면 9칸(srbm#3). 상대 진영도 후보 포대를 가졌는지에 달려 항적마다 다름.
사수의 소속(+1): As-Is에서 한국군 포대가 쏘면 방공여단 통제소가 끼고, 미군 포대면 사격통제소로 바로. 군단 방공으로 내려가는 길(As-Is +4): 중앙방공통제소 ⇄ 군단 방공 이중 왕복.
재지정·재교전은 노드 수를 늘리지 않는다(같은 길로 다시) — 시간만 는다. 구조가 바꾸는 것은 방공여단 중계·이중 왕복뿐이고, 레이더·협조 횟수·사수 소속은 두 체계에 똑같이 작용해 To-Be에도 폭이 남는다.

## Slide 6
4. 얼마나 효율적인가 — 시간 (1/2): 단계별 소요(평균 · 초)
접수→결심 = 사수를 정하기까지 · 결심→발사 = 포대가 쏠 수 있게 되기까지의 사수 대기 포함 · 붉은 칸 = 차이 15% 이상이면서 10초 이상
K-JAMDS 효과척도 분석 결과서 6판(2026-10-04) · SC3 복합 동시 포화 · 한반도 본 배치(지휘소 96 · 포대 84) · 위협 228개 · seed 29 · 모든 수치는 공개자료 기반 정책연구용 개념값
As-Is (분절형)
위협(n) | 생성→탐지 | 탐지→지휘소 접수 | 지휘소 접수→결심 | 결심→발사 | 발사→명중 | 총 걸린 시간(탐지→명중)
탄도탄(53) | 9 | 7 | 58 | 167 | 58 | 286
방사포(90) | 3 | 15 | 76 | 22 | 28 | 125
순항미사일(16) | 0 | 3 | 32 | 48 | 24 | 107
전투기(16) | 0 | 2 | 53 | 33 | 77 | 164
소형 무인기(53) | 2 | 2 | 84 | 334 | 20 | 449
To-Be (Kill-web 통합형)
위협(n) | 생성→탐지 | 탐지→지휘소 접수 | 지휘소 접수→결심 | 결심→발사 | 발사→명중 | 총 걸린 시간(탐지→명중)
탄도탄(53) | 9 | 7 | 20 | 203 | 56 | 282
방사포(90) | 3 | 15 | 58 | 20 | 35 | 119
순항미사일(16) | 0 | 3 | 3 | 56 | 26 | 87
전투기(16) | 0 | 0 | 15 | 48 | 52 | 119
소형 무인기(53) | 2 | 1 | 16 | 431 | 20 | 465
전체 평균: 교전 시작까지 222 → 215초(seed 30·31도 229 → 218 · 232 → 225초) · 격추까지 263 → 252초 · 생성→탐지는 탄도·공중 모두 발사·이륙 원점 기준(공중 0~2초는 레이더 수평선·지형 차폐 없음의 결과)

## Slide 7
4. 얼마나 효율적인가 — 시간 (2/2): 어디서 빨라지고 어디서 그대로인가
K-JAMDS 효과척도 분석 결과서 6판(2026-10-04) · SC3 복합 동시 포화 · 한반도 본 배치(지휘소 96 · 포대 84) · 위협 228개 · seed 29 · 모든 수치는 공개자료 기반 정책연구용 개념값
58 → 20초
탄도탄 · 접수→결심 (음성 왕복 2회 → 데이터링크)
84 → 16초
소형 무인기 · 접수→결심 (이중 왕복 제거)
53 → 15초
전투기 · 접수→결심 (탐지→명중 164 → 119초)
32 → 3초
순항미사일 · 접수→결심 (탐지→명중 107 → 87초)
빨라지는 자리 — 결심
모든 위협에서 「접수→결심」이 To-Be에서 짧다. 사라진 것은 음성 협조 왕복(평균 20초 × 2), 방공여단 통제소 인가(9초), 중앙방공통제소 ⇄ 군단 방공의 채팅·음성 이중 왕복(50초 안팎).
방사포는 76 → 58초. Patriot 협조 음성 21초와 방공여단 중계가 빠진 몫이며, 요격 창이 좁아 이 18초가 「지휘 시한 초과」 누수(7 대 3)와 격추 수(51 대 64)로 이어진다 — 두 체계 격추 차이 +14의 거의 전부.
같은 탄도탄 srbm#3: As-Is는 음성 제안이 엇갈려 두 지휘소가 각자 사수를 지정(한미 중복) → 둘째 발이 명중, To-Be는 1초 만에 한 곳이 지정 → 그 한 발이 빗나가 누수. 같은 결심 구조에서 명중 추첨이 결과를 가른 예.
그대로인 자리 — 발사·명중 시각
탄도탄·소형 무인기는 결심이 빨라진 만큼 「결심→발사」의 사수 대기가 늘어 총 시간이 같다(286 대 282 · 449 대 465). THAAD가 고도 150 km 아래로 들어오는 시점, 천마 사거리 9 km에 드는 시점을 지휘 구조가 바꾸지 못한다 — 물리가 정하는 시점.
전투기는 요격 창이 넓어 결심이 빨라진 만큼 명중도 빨라진다(164 → 119초). 순항은 두 체계 모두 Patriot이 쏘므로 매체 차이(음성 ↔ 데이터링크)만 남는다(107 → 87초).
정리: 지휘 구조의 효과는 「결심까지의 시간」에 그대로 나타나고, 그것이 격추 수로 바뀌는지는 그 위협의 요격 창이 좁은가(방사포)에 달려 있다.

## Slide 8
5. 얼마나 효율적인가 — 부하 (1/2): 처리 용량이 있는 부분 전부
이용률은 생성 구간 1800초 기준 · 「용량 없음」인 부분은 부하가 커져도 결과에 영향이 없어 분석 범위 밖
K-JAMDS 효과척도 분석 결과서 6판(2026-10-04) · SC3 복합 동시 포화 · 한반도 본 배치(지휘소 96 · 포대 84) · 위협 228개 · seed 29 · 모든 수치는 공개자료 기반 정책연구용 개념값
부분 | 용량 모델(개념값) | As-Is 관측 | To-Be 관측 | 판정
결심 지휘소 | 창구 6·10·20 · 대기실 60·100·40 · 항적당 37.5초 | 탄도탄작전통제소 0.51 · 중앙방공통제소 0.29 · 대기 ≤1.4초 · 드롭 0 | 탄도탄작전통제소 0.45 · 통합공중작전통제소 0.20 · 드롭 0 | 여유 — 포화는 강도 3배부터
방공여단 통제소(As-Is) | 창구 5 · 대기실 25 · 명령 인가 9초 | 최대 0.14(3여단 145건) · 드롭 0 | 없음 — 통합망으로 포대 직접 | 부하 아닌 지연 +1칸
미군·군단 방공 지휘소 | 창구 6~12 · 3.5초 | ≤0.03 · 수방사·서북도서 도착 0 | ≤0.03 | 여유
포대 사격통제소(84곳) | 창구 8 · 대기실 16 · 명령 접수 3.5초 | 32곳 활동 · 최대 0.02 · 드롭 0 | 28곳 활동 · 최대 0.01 · 드롭 0 | 여유
포대 동시교전 채널 | THAAD 6 · L-SAM 10 · PAC-3·Patriot 9 | THAAD 6/6 포화 · 차단 26건 · L-SAM 5/10 · 3/10 | THAAD 6/6 포화 · 차단 24건 · L-SAM 7/10 · 6/10 | THAAD만 포화 — 물리(요격 창 겹침)
포대 발사대·발사 간격 | 발사대 4~6기 · 발사대당 5초 | 1분 최대 5~6발 · 10분 18~20발 | 같음 | 여유
포대 탄약·재장전 | L-SAM 24 · THAAD 48 · PAC-3 72 · 재장전 900초 | 탄 소진 누수 19건 · 상위 3개 포대 41% · 0발 55 | 탄 소진 누수 13건 · 상위 3개 45% · 0발 59 | 상층 L-SAM 24발이 먼저 닿는 벽
통신 계선 | 용량 없음 — 지연만(데이터링크 1초 · 음성 20초 · 채팅 40초) | 전달 중 전문 최대 0.69건(THAAD→탄도탄작전통제소 음성) | 최대 0.62건(그린파인 보고) | 포화 자체가 생기지 않음
교전 현황 공유 채널 | 전송 1 · 대기 4 · As-Is 음성/VTC 135초 · To-Be 1초 | 버려짐 121건 · 대기 31건 | 버려짐 0 · 대기 25건 | As-Is만 손실 — 상급이 군단 방공 교전을 모름
탐지 레이더(71기) | 용량 없음 — 추적 수·빔 자원 제한 없음 | 보고 14기 · 그린파인 충북 140개 · FPS-117 강원북 16건 | 같음(강원북 64건) | 분석 불가
읽는 법: 실제로 포화된 것은 THAAD 채널과 상층 포대 탄약뿐 — 지휘 구조가 아니라 물리(요격 창)와 자원(보유탄)이 정한다. 지휘소는 용량의 절반 아래, 통신·레이더는 용량이 없어 포화가 생길 수 없다.

## Slide 9
5. 얼마나 효율적인가 — 부하 (2/2): 병목은 상층 포대 3곳의 채널과 탄
K-JAMDS 효과척도 분석 결과서 6판(2026-10-04) · SC3 복합 동시 포화 · 한반도 본 배치(지휘소 96 · 포대 84) · 위협 228개 · seed 29 · 모든 수치는 공개자료 기반 정책연구용 개념값
결심 지휘소 이용률(생성 구간 1800초 기준 · 임계 0.9)
임계 0.9
탄도탄작전통제소
0.51
0.45
중앙방공통제소
0.29
0.17
통합공중작전통제소
해당 없음
0.20
방공여단 3여단
0.14
해당 없음
미군 Patriot 지휘소
0.02
0.03
군단 방공(서부)
0.02
0.02
As-Is
To-Be
포대 — 여기가 병목
6/6 · 26건
THAAD 채널 포화 · 차단(As-Is) To-Be 6/6 · 24건
19 → 13건
탄 소진 누수 As-Is → To-Be (상층 L-SAM 24발이 먼저 빔)
41% · 45%
상위 3개 포대 발사 비중 (THAAD 39·38 · 수도 L-SAM 33·39 · 중북 24·35)
55 · 59
한 발도 안 쏜 포대(84개 중) — 요격 창 밖의 위치
분석 코멘트
포화된 두 자리(THAAD 채널·상층 탄)는 두 체계에 같은 물리·자원의 벽이다. 지휘 구조의 차이는 창구 포화가 아니라 거치는 창구의 수(As-Is 방공여단 +1)와 창구 사이의 매체로 나타난다.
지휘소 포화는 강도 3배부터(탄도탄작전통제소 1.0 · 통합공중작전통제소 0.98). 거기서 To-Be 우위는 +14 → +117(강도 5배)로 커진다.
이용률은 「항적 접수 처리」만 센 값이다 — 예측 평가·협조 전문 판독·상태 보고 읽기는 창구 시간을 쓰지 않으므로 실제 운용자 부하보다 낮게 읽어야 한다(한계 참조).

## Slide 10
6. 결론
178 → 192
격추(228개 중) · seed 3개 평균 185 → 198 · +14·+14·+13
222 → 215초
교전 시작까지 평균 · 결심 58→20 · 84→16초
6~9 → 4~6
소형 무인기 노드 수 · 전투기 7~9 → 6~7 · 음성 0
8 → 12건
한미 중복 발사(As-Is 음성 엇갈림 · To-Be 군단 방공이 협조 고리 밖)
① 차이가 격추 수로 드러나는 자리는 「명령이 요격 창 안에 닿아야 하는 위협」
방사포 51 → 64 — 두 체계 격추 차이의 거의 전부. 요격 창이 넓은 위협(순항·전투기·소형 무인기)과 THAAD가 맡는 탄도탄에서는 시간·노드 수로만 나타난다.
② 4판(긴급발사 허용)에서 두 체계가 비슷했던 이유
포대의 자체 발사가 As-Is의 음성 협조·방공여단 중계 지연을 덮고 있었다. 표준 절차(명령 없이는 발사 없음)로 고치자 명령 경로의 차이가 그대로 드러났다 — 대기 지시의 발사 권한(교전 규칙)이 격추 수를 가장 크게 움직이는 가정.
③ 병목은 지휘소가 아니라 포대
지휘소는 모두 용량의 절반 아래(통합공중작전통제소 0.20). 포화는 THAAD 채널(6/6)과 상층 L-SAM 탄(24발)뿐이며 두 체계에 같은 벽. 지휘소 포화와 To-Be 우위 확대는 강도 3배 이상에서.
④ To-Be의 남은 빈틈
군단 방공이 한미 협조 고리 밖에 있어 생기는 중복 발사 12건과, 공중 위협이 발사 원점에서 즉시 보이는 센서 모델(지형 차폐 없음) — 순항미사일의 사수(Patriot 대 천마)가 이 가정에 달려 있다.

## Slide 11
7. 한계점 — 수치를 읽을 때
모델이 보여 줄 수 없는 것과 가정이 결과를 움직이는 자리
K-JAMDS 효과척도 분석 결과서 6판(2026-10-04) · SC3 복합 동시 포화 · 한반도 본 배치(지휘소 96 · 포대 84) · 위협 228개 · seed 29 · 모든 수치는 공개자료 기반 정책연구용 개념값
1
표본과 강도
seed 3개 · 강도 1배. 격추 차이는 세 seed에서 방향이 같지만(+18·+19·+6) 크기는 seed 하나의 난수 잡음(±10 안팎)을 포함. 20개 비교와 강도 1·2·3·5배 스윕이 필요.
2
지휘소 부하는 「항적 접수」만
예측 평가·협조 전문 판독·포대 상태 보고 읽기·결과 판독은 창구 시간을 쓰지 않는다. 이용률 0.2~0.5는 실제보다 낮게 읽어야 하고, 통합 지휘소에 모이는 판독 부하는 재지 않았다.
3
레이더에 용량이 없다
동시 추적 수·빔 자원 제한과 지형 차폐가 없어 「레이더가 바빠서·가려서 늦게 본다」는 효과가 어떤 수치에도 없다. 공중 위협을 발사 원점에서 생성해도 생성→탐지가 0~2초인 이유이며, 순항미사일의 사수(Patriot 대 천마)가 여기에 달려 있다.
4
통신 계선에 용량이 없다
음성 회선에 전문이 몰려도 각각 20초 뒤 따로 닿는다 — 실제 음성 회선은 한 번에 한 통화이므로 As-Is에 유리한 가정. 교전 현황 공유 채널만 용량이 있다(As-Is 121건 손실).
5
탄약·재장전·요격 확률은 개념값
15분 재장전·무한 재보급·1표적 1발·L-SAM 탄 주머니 합산은 모두 상층 포대 처리량을 넉넉하게 본다. 요격 확률은 상수(L-SAM 0.75)이며 명중은 난수로 정해진다.
6
가정이 결과를 가장 크게 움직이는 자리
대기 지시의 발사 권한(교전 규칙 · 4판 211/205 → 5판 176/194), 천마의 To-Be 한정 순항 교전(사용자 가정), 한미 협조 매체(음성 20초 ↔ 데이터링크 1초), 그린파인 직접 인지. 모두 공개 근거가 얇은 개념값.